采购招标公告

| 项目名称 | 音频系统升级更新采购公示 | 采购类型 | 政府集中采购□ 自行采购( 本栏单选 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 深圳市工业展览馆 | 采购方式 | 公开招标( 竞争性谈判□ 单一来源□ 竞价□ 本栏单选 |
| 财政采购预算限额（元） | 55000 |  |  |
| 采购编号 | 无 | 招标起始日期 | 2021年8月6日 |
| 招标公告正文 | 我馆展厅音频系统升级更新采购公示 |
| 项目背景(或概况) | 深圳市工业展览馆位于市民中心B区黄塔2-10楼，展厅内富含多种多媒体互动系统，其中含盖八楼服装投影互动区，地面投影互动区，三维立体珠宝投影展示区，六楼汽车发布展区，五楼巨龙科教一体机投影展示区，三楼沙盘投影播放区等。此项目为我馆年度常规升级更新项目。 |
| 投标人资质要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法行为；6.法律法规的其他条件 |
| 具体技术要求 | 座式无线话筒参数 混音器参数 反馈抑制器参数 1、振荡方式：锁相环频率合成。2、频率范围：UHF 500MHz～900MHz。3、频率稳定性：±0.001%。4、调制方式：FM。5、信噪比：>105dB。6、失真度：<0.5%@1KHz。7、灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB。8、电源供应：DC 3V （1.5V AA*2）。9、频率稳定度：±25KHz.10、信噪比：>105dB 11、类型：电容式.12、极性模式：单一指向性.13、频率响应：40Hz～20KHz.14、话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz.15、话筒麦秆>50CM 1.每个话筒通道可独立切换优先预设模式；2.提供至少8个平衡式输入端口，可连接话筒或者线路电平信号；3.可以默认开启的48V幻象供电，连接会议咪，无需拨码开关，直接使用；4.具有至少8路独立RCA输出接口，对应MIC1-8路的独立音频；5.具有至少1路XLR混音输出接口，衔接扩声系统；6.每个通道需有独立的增益控制、可调整闸门衰减电平、可单独压缩限幅；7.具有声控开启/关闭话筒功能，声音闸门动作电平能自动调整；8.NOMA(Number of Open Microphone Attenuated)可依据使用通道的多少自动调整输出电平； 1、采样 48KHz 2、共模抑制 70dB @80 Hz 3、幻象供电 DC48V 4、最大输入电平 18dBu 5、频率响应 20 ～ 20K Hz，±0.2dB 6、最大输出电平 18dBu 7、THD+N ≦0.003% @4dBu 8、本底噪声 -90dBu 9、输入阻抗平衡式 20kΩ 10、工作电源 AC110V/220V,50Hz/60Hz 11、输出阻抗（平衡式） 100Ω 12、工作温度 -10-70℃ 13、通道隔离度 104dB @1k Hz |
| 采购需求 | 1, 话筒数量7套。 混音器2台。 反馈抑制器1台。 线材1批（含卡龙公母线，莲花线，直插线）大于20条。 |
| 采购相关说明 | 投标报名时间：2021年8月6日~2021年8月10日 采购地址：深圳市福田区福中三路市民中心B区工业展览馆10楼 联系人：安先生 联系电话：88121487，15820406236 邮箱：1285222315@qq.com |